ООО «ТЕПЛОКОНВЕНТ-МОНТАЖ»

Впечатляющий ассортимент климатической техники

Общество с ограниченной ответственностью  “ТЕПЛОКОНВЕНТ- МОНТАЖ”

Украина, Киевская обл., г. Вишнёвый, ул. Киевская-19-А

тел.: +38 (066) 072-74-58;

e-mail: teplokonvent@mail.ru; Сайт компании: http://teplokonventmontage.freemarket.ua

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Иногда запланированный проект подвода газа на территорию коттеджного или дачного поселка, СТО или промышленного строения так и остается на бумаге, т.к. его подводка требует времени, дорогостоящей проектной документации и наличия вблизи газопровода. В других случаях невозможно применение систем отопления с использованием открытого огня (АЗС), а иногда просто не устраивает качество центрального отопления. Вот и приходится искать альтернативные варианты обогрева на рынке теплового оборудования.

Экологически чистая, экономичная, автономная, малогабаритная система отопления с электродным котлом - настоящая находка для владельцев домов, коттеджей и хозяйственных комплексов. Универсальность этих отопительных приборов позволяет подключить их к системе отопления,

которая может находиться в любом помещении:

Пример установки ЭОУ однофазной модификации в квартире или офисе площадью от 40 до 250 м²

Пример установки ЭОУ трёхфазной модификации в квартире,офисе или любом другом отапливаемом помещении площадью от 120 до 750 м²

Пример установки котельной на базе от 2 до 100 ЭОУ трёхфазной модификации для отопления помещений

площадью от 1500 до 75000м²

СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ

- длина однофазных модификаций (220 В) - 300 мм, диаметр – 48 мм,

вес всего – 2 кг,- длина трехфазных модификаций (380 В) – 400 мм, диаметр – 108 мм,

вес всего – 8 кг.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

КПД – 98 %, один кВт мощности электроустановки отапливает до 20 кв. м. площади помещения,

при высоте потолка до 3-х метров.

НАДЕЖНОСТЬ

Нагревательный элемент не выходит из строя, даже если питание на электроустановку подано,

а вода в системе водяного отопления отсутствует.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок службы до 30 лет. Гарантия – 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если по каким-то причинам из котла вытекла жидкость, он будет бездействовать, потому что теплоноситель работает как элемент электрической цепи. Итак, если нет жидкости - нет потребления электричества, нет нагрева - нет пожароопасности.

| Технические данные | Единица измерения | Однофазные модификации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
| Рабочее напряжение | Вольт | ~220 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем отапливаемого помещения | м. куб., не более | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Отапливаемая площадь | м. кв., не более | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Объем теплоносителя | литров, не более | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Потребление электрэнергии в сутки | кВт | 2- 16 | 3- 24 | 4- 32 | 5- 40 | 6- 48 | 7- 56 | 8- 64 | 9- 72 |
| Пределы регулировки температуры | ºС | 10 - 90 |
| Число нагревательных элементов | шт | ОДИН |
| Вес, не более | кг | 3 |
| Cтоимость | гривен | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | 1500 | 1540 | 1580 |

| Технические Данные | Единица измерения | Трехфазные модификации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3/6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 3/18 | 3/21 | 3/24 | 3/27 | 3/30 | 3/36 |
| Рабочее Напряжение | Вольт | ~220 / ~380 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| Объем отапливаемого помещения | м. куб., не более | 360 | 540 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2250 |
| Отапливаемая площадь | м. кв., не более | 120 | 180 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 750 |
| Объем теплоносителя | литров, не более | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
| Средняя продолжительность работы | час | При температуре теплоносителя в системе водяного отопления 50-60 ºС, 10 часов в сутки |
| Пределы регулировки температуры | ºС | 10 - 90 |
| Число нагревательных элементов | шт | ТРИ |
| Вес, не более | кг | 9 |
| Cтоимость | гривен | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
| Cтоимость теплового узла (под ключ) | гривен | 7200 | 7300 | 7300 | 7500 | 7700 | 7800 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |

Комплект поставки ЭОУ

1. Установка электрическая отопительная типа ЭОУ - ТУ У 29.7-2591417052-001:2008-1шт.

2. Датчик-реле температуры BRC, производства фирмы IMIT (Италия) или аналог– 1 шт.

BRC-контактный биметаллический термостат, содержащий однополярные контакты прерывания соединения. Крепится на трубах систем отопления и предназначен для управления работой приборов систем в зависимости от температуры теплоносителя в трубах. Управление датчиком-реле температуры по воде осуществляется ручкой установки температуры со шкалой от 20° до 90°С.Размеры: 99×39×54.

3. Паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 экз.

Вся продукция сертифицирована на территории Украины.

Сертификат соответствия серия ВВ 428988 зарегистрирован в Реестре за № UA1.007.0005620-10

4. Блок автоматики ( опция)

| Мощность модуля | 3 | 6(1-3 ф) | 9-12(380) | 12-18(380) | 18-24(380) | 24-36(380) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень оборудования, входящего в состав блока автоматики (в зависимости от мощности ЭОУ) |
| Щит на 12 модулей с декор. панелью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электронный терморегулятор-ТР 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Амперметр АМ 100/D01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Контактор 4р 25А 4н.о. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Контактор 4р 40А 4н.о. |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Контактор 4р 63А 4н.о. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| автомат-6А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| автомат 25А | 1 | 1 |  |  |  |  |
| автомат 32А |  |  | 1 |  |  |  |
| автомат 3x32А |  |  |  | 1 |  |  |
| автомат 3x40А |  |  |  |  | 1 | 1 |
| автомат 3x63А |  |  |  |  |  | 1 |

Перечень оборудования, входящего в состав теплового узла:
- Электродный котёл;
- Насос циркуляционный;
- Расширительный бачок;
- Группа безопасности;
- Щиток управления электрический в комплекте;
- Запорная арматура;
- Фильтр сетчатый;
- Термоманометры;
- Воздухоотводчик;
- Трубы и фитинги (полипропилен ППР);
- Силовой электрический кабель.

Предлагаем комплектацию системы отопления заказчика полным набором дополнительного оборудования и материалов – терморегуляторы с недельным программатором, радиаторы и термостатические головки, напольные конвекторы и фанкойлы, тепловентиляторы и приточные установки с водяными калориферами, буферные и аккумулирующие емкости.

Cтоимость оборудования, монтажа и пуско-наладки теплового узла на базе ЭОУ и системы отопления на базе панельных стальных радиаторов – от 300 грн/м.кв. (под ключ).

Cтоимость оборудования, монтажа (под ключ) и пуск-наладки теплового узла на базе ЭОУ (трёхфазная модификация) в зависимости от площади помещения:

| № п/п | Фаза/Мощность Т/У, кВт | Площадь помещения, м.кв. | Стоимость Т/У, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/6 | 120 | 7200,00 |
| 2 | 3/9 | 180 | 7300,00 |
| 3 | 3/12 | 240 | 7300,00 |
| 4 | 3/15 | 300 | 7500,00 |
| 5 | 3/18 | 360 | 7700,00 |
| 6 | 3/21 | 420 | 7800,00 |
| 7 | 3/24 | 480 | 8000,00 |
| 8 | 3/27 | 540 | 8100,00 |
| 9 | 3/30 | 600 | 8200,00 |
| 10 | 3/36 | 720 | 8300,00 |

Примечание: расценки приведены для помещений высотой до 3 м.

Экономическое обоснование целесообразности установки ЭОУ.

Расчет затрат на  электроэнергию  Σ для отопления посредством

теплового узла на базе ЭОУ 3/6 в течение отопительного сезона:

Σ= 6 (мощность ЭОУ, кВт/ч) х 10 (время работы ЭОУ в самый холодный месяц отопительного сезона при наружной температуре воздуха-22˚С, час/сутки) х 180 (количество суток в отопительном сезоне) х 0,32 (стоимость единицы электроэнергии для населения, Грн/кВт/ч) х 0,45 (температурный эмпирический коэффициент).

Σ=6х10х180х0,32х0,45= 1555,00 грн.

С надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество-

Директор ООО Теплоконвент-Монтаж

Милка Андрей Васильевич  +38 (066) 072-74-58